2003年　7月24日

各位

三菱化学メディア株式会社

# 録画用ブルーレイディスク新発売

# 三菱化学メディア株式会社（本社：東京都港区、社長：小林喜光）はブルーレイディスクリライタブルフォーマットVer1.0規格に準拠した録画用（書換型）ブルーレイディスクを8月8日より発売いたします。

BSデジタル放送に続き間もなく実現する地上波デジタル放送により、デジタルハイビジョンコンテンツは大きく増え、ハイビジョン映像を楽しむことがより一般的になることと思われます。そして、波長の短い青紫色レーザーを使用したブルーレイディスクレコーダーの登場により、ハイビジョン放送を初めてリムーバブルディスクに高画質で録画することが可能となったのは周知の通りです。

このたび発売するブルーレイディスクは記録層に格段の高密度化がなされました。0.32μmのトラックピッチに0.16μmの最短マーク長で記録することが可能であり、数値的にはDVDの半分以下に微細化されています。これにより直径120mmのディスクにDVDの約5倍にあたる23GBの記憶容量を実現しました。また最大36Mbpsの転送レートにより、ダイレクトモードでハイビジョン高画質放送を約2時間録画が可能。長時間モードの約12時間録画まで、超精密基板と高感度相変化記録材料、専用の記録膜構造で実現した精緻なトラックが、安定した記録／再生特性を発揮します。本体が各ディスクを記憶する‘ディスクマネジメントID機能’にも対応しております。

ディスクを守る密閉型カートリッジは、キズやホコリの影響が及ぶ余地を残しません。またカートリッジの外観には、独特の風合いを持つマットホワイトの色調と、三日月型の窓に高級感のあるクリアブルーを採用しました。

三菱化学メディアはこれからも、時代に求められる新たな価値を創出する記録メディアカンパニーを目指します。

＜発売品目＞

| 品名 | 型番 | JANコード | 入数 | 録画時間 | 仕様 | メーカー希望 小売価格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blu-ray Disc | BR23V1 | 4991348047368 | 1枚 | 約2～12時間※ | 密閉型カートリッジ入り | OPEN |

※別表１参照

＜主な仕様＞

| 記憶容量 | 23GB |
| --- | --- |
| カートリッジ外寸 | 128.6mm×130.6mm×７.8mm |
| ディスク外径 | 120mm |
| ディスク内径 | 15mm |
| ディスク全厚 | 1.2mm |
| 記録方式 | 相変化記録 |
| トラック方式 | グルーブ記録 |
| トラックピッチ | 0.32μm |
| 最短マーク長 | 0.16μm |

＜別表１ 録画時間＞

| DR ：ダイレクトモード (番組により録画時間が異なります) | 約2/4/4.4時間 |
| --- | --- |
| HR ：高画質モード | 約3時間 |
| SR ：標準モード | 約6時間 |
| LR ：長時間モード | 約12時間 |

報道関係からのお問い合わせ先

◇三菱化学メディア株式会社　広報担当

TEL：０３－５４８４－３９２５　　　FAX：０３－５４４５－４１８０

E-Mail：support@mcmedia.co.jp　　　URL：http://www.mcmedia.co.jp/

＊製品の詳細についてはホームページにてご案内しています。

◇三菱化学株式会社　広報・ＩＲ室

TEL：０３－３２８３－６２７４

読者など一般の方からのお問い合わせに関しては

◇三菱化学メディア株式会社　カスタマーサービス室

フリーダイヤル　TEL：０１２０－３４－４１６０

＊読者お問い合わせ先をご掲載される場合はご配慮ください。