平成21年2月19日

各   位

広告宣伝室

腰高収納付き 屋外シンク『ガーデンドレッサー』　新発売

タキロン株式会社(大阪市中央区 森下 誠二 社長)はこのほど、戸建住宅などに使用する腰高の屋外流し｢ガーデンドレッサー｣の発売を開始しました。

従来の屋外流しは、水栓柱に合わせて低い位置に設置するスタイルが主流ですが、手洗い時に腰をかがめたり、落水高さが高いため水が飛び散ったりすることがあります。また、バケツやホースリールなどの置き場所が無く、屋外流しの周囲に散乱している場合が多く見られました。

新商品『ガーデンドレッサー』は、このような市場調査で挙げられた使用上の問題点を解消する、新しいコンセプトの屋外流しです。

外観は、幅600mm、奥行き390mmの前面をラウンド形状にして、左右の出幅をひかえた省スペース設計で、シンク天面までの高さが820mmの腰高スタイルです。しかも、水栓に使い勝手の良いグースネックの水栓を採用することで、水作業が立ったままの楽な姿勢で行える上、足元に水が飛び散ったりすることもありません。そして、シンク下にはバケツやホースリールなどを収納するスペースを確保しています。

水栓の種類により、グースネックの水栓のみの「単水栓」をはじめ、グースネックの水栓とは別にホースリールが接続できる専用水栓付属の「単水栓ユニット」や、同様にホースリールが接続でき、しかも給湯設備に接続して　お湯が使用できるシングルレバー付の「混合栓ユニット」の3品種を用意しています。

ホースリールが接続できる品種は、シンク天面のホースリール用ハンドルの開閉で水の調節ができ、しかも巻き取ったホースを接続したままでシンク下に収納ができ、扉を閉めることで見た目にも美しく納めることができます。

省スペースで屋外の水周りグッズがコンパクトにまとまり、使いやすさと空間の有効活用を両立することができるのが「ガーデンドレッサー」です。

カラーは、ベージュとグレーの2色を用意しています。

＜ガーデンドレッサーの概要＞

商品名　 ：　ガーデンドレッサー

発売日　 ：　平成21年1月より発売中

共同開発 ：　渡辺パイプ株式会社、株式会社ＫＶＫ

［ガーデンドレッサーの特長］

- 「ガーデンドレッサー」は、戸建住宅などに使用する、腰高収納付き屋外シンクです。

- 腰高スタイルで、楽な姿勢で水作業ができます。

- 市販のホースリール（20ｍ巻き）やバケツ（洗車バケツ8L）などを同時に収納することができ、棚にはタオル掛けも付いています。

- シンク部は、レジンコンクリート製。収納部は硬質塩化ビニル製で、水に強く腐りにくい材質です。

- 「ガーデンドレッサー」は、屋外専用設計です。

- ホースリール専用水栓付属の「単水栓ユニット」と「混合栓ユニット」は、ホースリールを接続したままの出し入れが可能です。

- 脚はアジャスター機構により傾斜・不陸調整が可能です。

［品種］

- 本体（収納部パネル）のカラーは、ベージュとグレーの2色です。

- 水栓の種類は3種類です。

1.「単水栓」（グースネックの水栓付属）

2.「単水栓ユニット」（単水栓＋ホースリール専用水栓付属）

3.「混合栓ユニット」（単水栓ユニット＋シングルレバー混合栓付属）

［主要材質］

シンク  ：レジンコンクリート製

収納部  ：硬質塩化ビニル製

［製品規格］［メーカー希望設計価格］

| 水栓 | カラー | サイズ（寸法：mm） | メーカー希望設計価格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 単水栓 | ベージュ /グレー | 600W×390D×820H （水栓まで1070H） | 42,800円 |
| 単水栓ユニット |  |  | 58,000円 |
| 混合栓ユニット |  |  | 91,500円 |

[製造拠点]　東京工場（茨城県かすみがうら市）

[売上目標]　2年後　年間1億円を見込んでいます。

＜添付資料＞

- 製品写真　　＊ＰＲ用チラシ

以　上

この件に関するお問い合せは下記にお願いいたします。

＜問合せ先＞ タキロン株式会社

広告宣伝室 　 峯 勝　朗

電話(06)6267-2690　 FAX(06)6267-2655